Формат обмена данными 3.400

Внесённые изменения

| Дата | Описание | Исправил |
| --- | --- | --- |
| 29.09.08 | Новая редакция | Алексеев |

Обмен данными производится с помощью пакетов, общий вид которых приведён ниже.

<Команда><аргумент1>,<аргумент2>,…<аргументN>*<CheckSum><CR>

Пакет содержит команду, аргументы и необязательный параметр CheckSum, представляющий собой шестнадцатеричную запись контрольной суммы ( исключающее или) всех байт блока, расположенных до символа  * . Оканчивается пакет символом <CR>(0x0d 0x0a).  Аргументы, помещённые в квадратные скобки [ ] являются необязательными, но в команде должен присутствовать, по крайней мере, один аргумент. В ответ на правильно принятый пакет следует ответ или данные. В ответ на недопустимую команду следует ERROR<CR>.

Например:

BB+PBPR=1,634,16,,*FA<CR>

Если в теле команды присутствуют бинарные данные, они предваряются символом «~», затем идёт двухбайтовое значение длины поля данных( unsigned short) , и затем, сами данные. Бинарные данные размерностью 16 и 32 байта ( short и long) имеют организацию little endian – младший байт вперёд.

Список команд.

Команды ЧЯ.

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+ACOD=<pic> [*<CS>] <CR> | Авторизация БС ( для gsm/gprs соединения ) <pic> - код доступа {12345} Ответ: ERROR: WRONG PIC - неверный pic ACCESS OK – доступ подтверждён |
| BB+ACOD? [*<CS>] <CR> | Ответ: ERROR: WRONG PIC - неверный ( отсутствует ) pic ACCESS OK – доступ подтверждён |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+FERS=<pic> , <mode>[*<CS>] <CR> | Стереть флэш память данных <pic> - код доступа <mode> - режим работы флэш-памяти ( 0 – запретить запись навигационных данных, 1 – разрешить) Ответ: ERROR: WRONG PIC - неверный pic ERASE OK – флэш память стёрта |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+PRBP= [<new num>],[<sms tout>][*<CS>] <CR> | Программирование основных параметров <new num> - новый номер УПЕ, число в диапазоне 1-65000 <sms tout> - таймаут автовыкачки данных по SMS, мин (0, 10-240) {0}, если sms tout=0, то автовыкачка по SMS запрещена <CS> - контрольная сумма Ответ: OK |
| BB+PRBP? [*<CS>] <CR> | Запрос основных параметров Ответ: +PRBP: <num >,<sms tout>*<CS> <CR> <num> - номер УПЕ, число в диапазоне 1-65000 |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+PRIP=[<ip>],[<port>], [<del>],[<ntel>],[<APN>], [<User>],[<Password>] [*<CS>] <CR> | Программирование параметров GPRS <ip> - IP адрес компьютера диспетчерского пункта ( 205.040.101.003) <port> - порт компьютера диспетчерского пункта ( 5555 ) <del> - период регистраций по GPRS, сек ( 10-60000 ), если 0, то регистрации не производятся {30} <ntel> - номер телефона базовой станции (89168699014) <APN> - имя точки доступа ( 3-30 символов ) { internet.mts.ru} <User> - имя пользователя ( 1-8 символов ) {mts} <Password> - пароль ( 1-8 символов ) {mts} <CS> - контрольная сумма Ответ: OK |
| BB+PRIP? [*<CS>] <CR> | Запрос параметров GPRS Ответ: +PRIP: <ip>,<port>, <del>,<ntel>>,<APN>,<User>,<Password> *<CS> <CR> |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+PRAD=<n>, <hal>, <lal> [*<CS>] <CR> | Программирование режима работы аналоговых датчиков <n> - номер датчика ( 0-3) <hal> - верхний уровень тревоги ( 1-1000 ) {1000} <lal> - нижний уровень тревоги ( 1-1000 ) {0} <CS> - контрольная сумма Ответ: OK При наступлении ситуации тревоги ( перехода значения датчика через верхний или нижний уровни) формируется ВНЕОЧЕРЕДНАЯ посылка BB+RRCB c установленным флагом тревоги ( бит 1 байта Е ). |
| BB+PRAD? [*<CS>] <CR> | Запрос режима работы аналоговых датчиков Ответ: +PRAD: <n>, <hal>, <lal>,<n>…….*<CS> <CR> Выдаётся четыре группы <n>, <hal>, <lal> (для каждого из датчиков) |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+PRDD=<n>, <type> [*<CS>] <CR> | Программирование режима работы цифровых датчиков <n> - номер датчика ( 0-7) <type> - условие тревоги ( 0 – нет, 1- переход 1-> 0; 2 – переход 0->1; 3 – оба перехода ) {0} Ответ: OK При наступлении ситуации тревоги формируется ВНЕОЧЕРЕДНАЯ посылка BB+RRCB c установленным флагом тревоги ( бит 1 байта Е ). |
| BB+PRDD? [*<CS>] <CR> | Запрос режима работы цифровых датчиков Ответ: +PRDD: <n>, <type>,<n>…….*<CS> <CR> Выдаётся восемь групп <n>, <type> (для каждого из датчиков) |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+PRDO=<n>, <mode> [*<CS>] <CR> | Программирование дискретных выходов <n> - номер выхода ( 0-7) <mode> - состояние 0 – выключить, 1 – включить {0} Ответ: OK |
| BB+PRDO? [*<CS>] <CR> | Ответ: OK |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+SDDT~ <len><data> [*<CS>] <CR> | Подать команду на дисплей <len> - длина поля data в бинарном виде ( unsigned short ) <data> - данные для передачи на дисплей Ответ: OK |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+ARCF~<len> <PackNum> <NUPE>*<CS><CR> | Подтверждение приёма кодограммы автовыкачки ( +DDAT ) <len> - длина поля данных( < PackNum > + <NUPE> ) в бинарном виде ( unsigned short ), в данном случае = 4 <PackNum> - номер пакета, в бинарном виде ( unsigned short ), используется для подтверждения в режиме автовыкачки <NUPE> - номер МС |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+UGRC~<len> <Time> <NUPE>*<CS><CR> | Подтверждение приёма кодограммы текущего местоположения ( +RRCB) <len> - длина поля данных( < Time > + <NUPE> ) в бинарном виде ( unsigned short ), в данном случае = 6 <Time> - время из кодограммы текущего местоположения, в бинарном виде ( unsigned long ), используется для подтверждения приёма <NUPE> - номер МС |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+RRCD[*<CS>] <CR> | Выполнить выкачку текущих данных Ответ: Если +RCDM:<mode>=1 или 2 +RRCB~<len><data>*<CS><CR> <len> - длина поля data в бинарном виде ( unsigned short ) Длина поля <data> - 26 байт, структура представлена ниже struct data { unsigned short NUPE; // Номер МБ long Time; unsigned char E; // Управляющий символ unsigned char SatDel; // Кол-во видимых спутников(старшие 4 бита) // и PDOP ( младшие 4 бита) unsigned char LonDegrees; // Долгота, градусы unsigned char LatDegrees; // Широта, градусы unsigned short LonMinutes; // Долгота, минуты x 1000 ( 43.261' -> 43261) unsigned short LatMinutes; // Широта, минуты x 1000 ( 43.261' -> 43261) unsigned char Speed; // Скорость ( 0-250 узлов ) unsigned char Course; // Младшие 8 бит направления движения short Track; // Пройденный путь, м unsigned char AnIn[4]; // Младшие 8 бит каждого из 4-х // аналоговых входов unsigned char AnHi; // Старшие биты аналоговых входов // b1-b0 – AnIn[0]… b7-b6 – AnIn[3] unsigned char Alt; // Высота над уровнем моря в десятках //метров unsigned char DiOut; // Состояние дискретных выходов unsigned char StatMess; // Состояние буфера статусных // сообщений }; Управляющий байт Е содержит следующую информацию : bit7 - достоверность навигационных данных ( 1- достоверны, 0 – нет ); bit6 - старший бит направления движения; bit5 - полушарие долготы ( 1 – E, 0 – W ); bit4 - полушарие широты ( 1 – N, 0 – S ); bit3 – флаг первоначального включения; bit2 – ; bit1- флаг тревоги bit0 – |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+DDAT=<format>, <time>, <num> [,<period>] [*<CS>] <CR> | Запрос на выкачку данных <format> - формат запрашиваемых данных ( 0 – GPS, 1 – GPS + датчики, 2 – GPS + датчики + доп. информация, 3 – ретроспектива с периодом <period> , 4 – выкачка данных с произвольным периодом ( не равным 10, 30, 60 или 120 сек)) <time> - время первого отсчёта ( секунды с начала 1970г. ) <num> - номер блока ( 0-65000 ) <period> - период ретроспективного считывания данных ( 1-60 ) при ретроспективном считывании данных период равный 1 означает что данные будут считываться со скважностью 6 ( при 10 сек. интервале записи – 1минута ), 2 -12, 3-18 и т.д. Ответ: +DDAT~< len > < NUPE><format><nbloks> < PackNum ><data[..]>*<CS><CR> <len> - длина поля бинарных данных( unsigned short ) <NUPE> - номер МС в бинарном виде ( unsigned short ) <format> - формат данных ( 0 – GPS, 1 – GPS + датчики, 2 – GPS + датчики + доп. информация, 3 – ретроспектива с периодом <period> ) ( unsigned char) <nbloks> - количество блоков данных ( unsigned char) <PackNum> - номер пакета, в бинарном виде ( unsigned short ), используется для подтверждения в режиме автовыкачки <data> - данные, см. ниже. <CS> - контрольная сумма <CR> |
|  | В зависимости от значения <format> поле <data> может иметь следующую структуру: <format>=4: Одинаковые блоки по 126 байт, каждый начинается с четырёхбайтового значения времени ( unsigned long ), затем идут шесть 20-ти байтовых записей , затем двухбайтовое значение инкремента ( unsigned short ), каждая из записей имеет следующую структуру: struct PGPS // Упакованные данные GPS { unsigned char E; // Управляющий символ unsigned char SatDel; // Кол-во видимых спутников(старшие 4 бита) // и PDOP ( младшие 4 бита) unsigned char LonDegrees; // Долгота, градусы unsigned char LatDegrees; // Широта, градусы unsigned short LonMinutes; // Долгота, минуты x 1000 ( 43.261' -> 43261) unsigned short LatMinutes; // Широта, минуты x 1000 ( 43.261' -> 43261) unsigned char Speed; // Скорость ( 0-250 узлов ) unsigned char Course; // Младшие 8 бит направления движения short Track; // Пройденный путь, м unsigned char AnIn[4]; // Младшие 8 бит каждого из 4-х // аналоговых входов unsigned char AnHi; // Старшие биты аналоговых входов // b1-b0 – AnIn[0]… b7-b6 – AnIn[3] unsigned char Alt; // Высота над уровнем моря в десятках //метров unsigned char DiOut; // Состояние дискретных выходов unsigned char StatMess; // Состояние буфера статусных // сообщений }; Управляющий байт Е содержит следующую информацию : bit7 - достоверность навигационных данных ( 1- достоверны, 0 – нет ); bit6 - старший бит направления движения; bit5 - полушарие долготы ( 1 – E, 0 – W ); bit4 - полушарие широты ( 1 – N, 0 – S ); bit3 – флаг первоначального включения; bit2- bit1 – флаг тревоги bit0 – резерв |

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+IDNT [*<CS>] <CR> | Идентификация оборудования Ответ: +IDNT:<text> *<CS> <CR> <text> содержит информацию, идентифицирующую оборудование. Пример: +IDNT: Navigator.161 Protocol:V4.001D070806 Firmware version: 060213 |

Приложение 1.

Примеры работы с МБ.

1. Работа с ЧЯ через GSM канал ( модемное соединение )

При работе через GSM-канал или радиоканал ближнего радиуса действия команда для ЧЯ передаётся непосредственно после установления соединения. Например, чтобы считать текущие данные через GSM-канал, необходимо выполнить следующие действия :

- Устанавливаем соединение с ЧЯ. Команда ATD89175271413<CR>.

- Дождаться ответа CONNECT 9600

- Дождаться регистрационной посылки +UREG: 1003,45595599,45596600,38,38

- Подтвердить регистрацию AT+URCF=1003

- Провести аутентификацию BB+ACOD=12345<CR>

- Дождаться ответа ACCESS OK

- Теперь находимся  в соединении с ЧЯ. Можно посылать команду: BB+RRCD<CR>.

- Получаем ответ: +RRCD:65038387,39.581,58.3948,80,320,3,8,4091,0E,FA,200, 493,510,988*F1<CR>

- Посылаем +++

- Дожидаемся ответа ОК ( командный режим GSM-модема ).

- Разрываем соединение. Команда ATH<CR>.

2. Работа с ЧЯ через GPRS.

При работе через GPRS ЧЯ инициирует установление соединения с заранее запрограммированным IP адресом и портом. После установления соединения сервер должен:

- Дождаться посылки текущих данных +RRCB~<len><data>*<CS><CR>

- Подтвердить приём данных BB+UGRC~<len><Time>  <NUPE>*<CS><CR>

- На данном этапе можно посылать команды обмена данными и программирования.

- Сервер поддерживает постоянное соединение с ЧЯ.  При пропадании связи через GPRS канал ЧЯ пытается снова установить соединение.

3. Работа с ЧЯ через GPRS в режиме автовыкачки.

Режим автовыкачки является максимально простым в использовании и не предполагает защиты информации. Он включается командой BB+RCDM=2. В данном режиме ЧЯ инициирует GPRS соединение и затем производит выкачку всех данных, хранящихся в памяти в обратном порядке, начиная с текущего времени. Формат данных

+DDAT~< len > < NUPE><format><nbloks> < PackNum ><data[..]>*<CS><CR>

или

+DDAP~< len > < NUPE><format><nbloks> < PackNum ><cryptodata[..]>*<CS><CR>

После получения подтверждения, данная отметка отмечается как переданная, и больше не будет передаваться на БС. Тем не менее, все отметки сохраняются в памяти МБ, и могут быть считаны при помощи команды BB+DDAT. Если МБ не получает подтверждения, то повторяет попытки передать посылку и переустановить соединение GPRS.

4. Автовыкачка по SMS.

Если разрешён режим автовыкачки по SMS ( команда BB+PRBP, параметр <sms tout> > 10), то после того, как  в течение времени  <sms tout> отсутствовало GPRS соединение, начинается отправка на  БС ( по телефону, указанному в команде BB+PRIP) SMS-сообщений, содержащих команду +DDAT ( или +DDAP). Передача SMS прекращается при восстановлении GPRS соединения или по приходу команды, запрещающей автовыкачку по SMS.

Приложение 2.

Индикация режимов работы.

Светодиод даёт серию вспышек с периодичностью 4 сек. Длительность вспышки 64 мс, пауза между вспышками 192 мс. Соответствие количества вспышек и режима работы отражено в табл. 1.

Табл. 1.

| Режим | Кол-во вспышек |  |
| --- | --- | --- |
| Нормальный | 1 |  |
| Нет достоверных GPS координат | 2 |  |
| Нет GPRS соединения с сервером | 3 |  |
| Нет достоверных GPS координат, а так же GPRS соединения с сервером | 4 |  |

Цвет вспышек определяется следующим образом:

зелёный – Навигатор работает от внешнего источника питания;

красный – Навигатор работает от внутреннего аккумулятора;

При обнаружении неисправности встроенных компонентов, Навигатор переходит в режим сервисной индикации. При этом  светодиод мигает  жёлтым цветом. Значение сигналов представлено в табл.2.

| Причина | Кол-во вспышек |
| --- | --- |
| Нет SIM-карты | 1 |
| Неисправен GSM модем | 2 |
| Неисправен GPS приёмник | 3 |
| Неисправны GPS приёмник и GSM модем | 4 |

Приложение 3.

Формат команды BB+SDDT.

Поле <data>  в команде   BB+SDDT~  состоит из 24 байт, из которых первые четыре содержат служебную информацию для управления режимами индикации, последние 20 байт содержат символы для отображения на экране:

| Номера байтов сообщения из центра для БДИ |
| --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Служебная информация | Текст сообщения для отображения на экране БДИ |

Отдельные биты байтов служебной информации управляют режимами работы БДИ по согласованным правилам.

Функциональное назначения битов служебной информации.

Байт 0

| № бита, начиная с младшего | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Позиционирование: Номер строки экрана дисплея, на которой должны быть выведены 20 байт информации текущего сообщения. Значения: от 1 до 4. |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 | Признак предварительной очистки строк экрана дисплея. Значения: 1 – только текущая строка; 2 – текущая и следующая за ней; 3 – текущая и 2 следующих за ней; 4 – текущая и 3 следующих за ней. |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | Звуковой сигнал. Значения: =2 – звуковой сигнал «2»; =3 – звуковой сигнал «3». |
| 7 |  |

Байт 1

| № бита, начиная с младшего | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Режим тайм-аута. Значение равно продолжительности отображения информации всех 4-х строк на экране дисплея в десятках секунд. Максимально = 40 минут. |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Байт 2

| № бита, начиная с младшего | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Мигание. Значение = 1: включить режим мигания текста текущей строки. |
| 1 | Признак бегущей строки. Значение =1: включить режим бегущей строки для данного сообщения (с учетом значений байта 3, определяющего содержание и порядок формирования бегущей строки). |
| 2 | Отмена бегущей строки. Значение =1: отменить режим бегущей строки с очисткой строки экрана и буфера текста бегущей строки. |
| 3 | Код формализованного сообщения. Значение соответствует коду формализованного сообщения диспетчера водителю, которое должно быть отображено на экране дисплея из записанной в памяти БДИ таблицы, от 1 до 31. |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Байт 3

| № бита, начиная с младшего | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Отмена действия всех ранее влиявших на индикацию управляющих кодов |
| 1 | Очистка экрана и всех буферов |
| 2 | 1.Номер посылки из текущего сообщения для отображения на экране индикатора. Значение: порядковый номер посылки, от 1 до 4. 2.Номер посылки из сообщения с текстом бегущей строки. Значение: порядковый номер посылки с текстом бегущей строки, от 1 до 7. |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | 1.Количество посылок всего в текущем сообщении для отображения на экране индикатора. Значения: 1 до 4. 2.Количество посылок всего в сообщении для формирования текста бегущей строки. Значения: от 1 до 7, т.е. максимально 140 символов текста |
| 6 |  |
| 7 |  |

Если требуется передать одним пакетом более одной строки сообщения (более 20 символов), то формат пакета должен быть следующим:

BB+SDDT~<len><data>*<CS> 0x0D 0x0A

, где <len> - длина поля <data> (2байта)

<data> - поле данных

<CS> - контрольная сумма

Формат поля <data> должен быть следующим:

| 4 байта параметров | Строка1 | 4байта | Строка2 | … | 4байта | СтрокаN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При этом все параметры считываются из первых 4х байтов поля <data>, последующие 4х байтные вставки между строками не учитываются.

Приложение 4.

Алгоритм работы в режиме Информатора.

1. Установка соединения и регистрация на сервере.

После запуска Информатор инициирует установление соединения с заранее запрограммированным IP адресом и портом.

После установления соединения через одинаковые промежутки времени (по умолчанию 30 секунд, задаётся в настройках Информатора) от Информатора поступает команда +RRCB выгрузки на сервер текущих данных. Значащими полями в пакете являются <NUPE> – адрес Информатора и <time> - текущее время в Информаторе (в секундах от 1970г.). Остальные поля могут принимать произвольные значения и не учитываются.

Эта команда обеспечивает регистрацию Информатора на сервере.

Немедленно в ответ на эту команду Информатору должно быть отправлено подтверждение BB+UGRC согласно протоколу.

Сервер поддерживает постоянное соединение с Информатором.  При пропадании связи через GPRS канал Информатор пытается вновь установить соединение

2. Коррекция текущего времени в Информаторе.

Информатор посылает на сервер запрос +TIME:, в ответ на который  сервер должен отправить в Информатор пакет BB+TIME, поле <time> которого содержит актуальное время.

3. Выгрузка списка номеров маршрутов транспортных средств в Информатор.

Выгрузка осуществляется сервером посылкой пакета BB+TSLS согласно протоколу и может быть произведена в любое время.

Если Информатор обнаружит, что список ТС в его памяти пуст, он посылает на сервер запрос +TSLD, по которому сервер должен выгрузить список ТС.

4. Запрос времени прибытия (отправления, …) транспортного средства по маршруту N.

Пользователь копками   выбирает номер маршрута N на дисплее Информатора, нажимает кнопку «Инфо», после чего на сервер отправляется запрос +TSTM. Сервер анализирует номер запрашиваемого маршрута и посылает ответ BB+SDDT (на дисплей Информатора будет выдано сообщение, содержащее, например, время прибытия или отправления по данному маршруту).

Приложение 5.

Работа УКП.

При работе УКП с сервером используется следующий алгоритм.

- УКП является инициатором установления GPRS соединения с сервером. После установки соединения УКП   посылает на сервер запросы текущих времени и географических координат ( команды +TIME~ и +POSI~)

- В ответ на запросы сервер посылает команду установки времени BB+TIME~, содержащую системное время сервера, и команду установки географических координат УКП BB+POSI~. Соответствие номеров УКП и их географических координат задано на сервере в файле UKP_Positions.txt.

- После инициализации УКП входит в штатный режим работы. В этом режиме УКП производит сканирование и регистрацию УПЕ. При появлении  УПЕ в зоне действия ближнего радиоканала на сервер передаётся регистрационная посылка +RRCB~ , содержащая номер УПЕ и географические координаты УКП. Сервер подтверждает посылку командой BB+UGRC~

- При отсутствии GPRS связи УКП накапливает во встроенной памяти информацию о всех зарегистрированных УПЕ, и затем, при восстановлении связи передаёт сохранённую историю на сервер при помощи команд +RRCB~

# Text boxes

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| BB+BBMD=<period> *<CS> <CR> | Установить режим «чёрного ящика» <period> - период выхода на связь в часах ( 0, 1,2,3,4,6,8,12,24) {0} Если <period>=0, то МБ работает в нормальном on-line режиме Если <period> установлен равным, например, 6 часов, то МБ в автономном режиме накапливает данные и каждые 6 часов устанавливает соединение с сервером, выкачивает историю движения и снова переходит в автономный режим. Если <period> не равен перечисленным значениям, он устанавливается равным 0. Ответ: ОК ВНИМАНИЕ: В автономном режиме МБ воспринимает только SMS-команды |
| BB+BBMD?*<CS> <CR> | +BBMD:<period>*<CS> <CR> |
| Поддержка |  |